Сигнализатор ФОН-СБ-ООЗ (далее по тексту - прибор) предназначен для оценки уровня мощности эквивалентной дозы (далее -МЭД) гамма-излучения, измерения плотности потока бета-излучения с загрязнённых поверхностей, оценки поверхностной и объёмной активности радиоактивных веществ.

Примечание: прибор ФОН-СБ-003 является бытовым прибором для населения. Результаты измерений, полученные с помощью прибора, не могут быть использованы для официальных заключений государственными органами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.	Диапазон намеряемых энергий:
Гамма-излучения    0,06-1,25 МэВ

(9,6-200) (фДя)

Бета-излучения       0,5-3 МэВ

(80-560) (фЦж)

МОЩНОСТИ экспозиционной дозы

гамма-излучения по изотопу I37C
не более	- +35%

плотность потока бета-излучения
от твёрдого плоского источника
не более	- +40%

погрешность для других изотопов не нормируется.

- Энергетическая зависимость показаний прибора при измерениях мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в указанном выше диапазоне энергий   не хуже     - +30%.

- Диапазон измерения мощности:
экспозиционной дозы гамма-излучения	10-180 mkF/чэс

полевой эквивалентной дозы гамма-излучения               0,1-1,8 мкЗв/час

Примечание: значение мощности эквивалотной дозы в мкЗв/час определяется путём показаний прибора на коэффициент 100.

- Диапазон измерения плотности потока:

- бета-излучения с загрязнённых поверхностей	3-35 част/см мин

-  поверхностной активности веществ- 90 Бк/см

5.        Время установления рабочего режима не более 2 секунд.

6.        Время измерения не более 3 минут.

- Время работы прибора от одного источника питания при естественном радиационном фоне (до 20 мкР/час) не менее 150 часов.

- Напряжение питания 6*9 В.

- Габаритные размеры прибора 130x64x35 мм.

- Масса прибора с элементом питания не более 200 г.

Для питания прибора используется батарея "Корунд" ТУ 16-729.060-81